## Slide 1
Проектирование модели сети с использованием dual-стека протоколов IPv4/v6
Network Engineer. Basic

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: Проектирование модели сети с использованием dual-стека протоколов IPv4/v6
Сенцов Андрей
Мне 41 год, работаю в сфере IT более 20 лет, последние 7 лет в должности системный администратор.

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
1. | Реализовать технологии DHCP, NAT, VLAN в локальной сети:
2. | Поднять сервер DHCP ipv4 и ipv6 на маршрутизаторе cisco

## Slide 6: Что планировалось:
1. Создание небольшой сети в эмуляторе CPT
2. Настройка сервера DHCP ipv4 для локальной сети и системы видеонаблюдения
3. Настройка сервера DHCP ipv4\ipv6 для системы отельного телевидения
4. Настройка NAT на роутере, который получает адрес от провайдера
5. Разделение локальной сети на подсети с использованием технологии VLAN
6. Соединение двух сегментов сети с помощью статической маршрутизации
7. Реализация динамической маршрутизации OSPF на сегменте провайдера
8. Поднять туннель GRE от локальной сети до интернет провайдера

## Slide 7: Какие технологии использовались
 | VLAN
 | Роутер на палочке
 | DHCP ipv4\ipv6
 | NAT OSPF

## Slide 8: Что получилось
Разместите на слайде(-ах) артефакты проекта:
схемы (архитектура)
ссылки на файлы в репозитории: https://github.com/SentsovAS/sentsov/tree/main/labs/final
скрины экранов
фото или видео
Либо продемонстрируйте проект отдельно.

## Slide 9: Структурная схема сети

## Slide 10: Таблица адресации
Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз
R1 | G0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | 
 | G0/1.11 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 
 | G0/1.3 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | 
 | G0/2 | 10.53.0.10 | 255.255.255.0 | 
 | Tunel 0 | 10.0.0.1 | 255.255.255.0 | 
R2 | G0/0/0 | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 | 
 | G0/0/1.2 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | 
 |  | 2001:db8:acad:2::1/64 |  | 
 |  | fe80::1 |  | 
R3 | G0/0 | 10.53.0.1 | 255.255.255.0 | 
 | G0/1 | 10.53.1.1 | 255.255.255.0 | 
 | G0/2 | 10.53.2.1 | 255.255.255.0 | 
R4 | G0/1 | 10.53.3.1 | 255.255.255.0 | 
 | G0/2 | 10.53.2.2 | 255.255.255.0 | 
R5 | G0/1 | 10.53.4.2 | 255.255.255.0 | 
 | G0/2 | 10.53.3.2 | 255.255.255.0 | 
R6 | G0/1 | 10.53.1.2 | 255.255.255.0 | 
 | G0/2 | 10.53.4.1 | 255.255.255.0 | 

## Slide 11: Таблица адресации
Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз
S1 | VLAN 11 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
S2 | VLAN 2 | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1
S3 | VLAN 3 | 192.168.3.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
PC1 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP
PC2 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP
VK1 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP
VK2 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP
TV1 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP
TV2 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP
Host-VK-1 |  | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
Host-TV-1 |  | 2001:DB8:ACAD:2::2\64 |  | 

## Slide 12: VLAN S1 show vlan на устройствах Cisco используется для отображения информации о VLAN (виртуальных локальных областях) в коммутаторе. Эта команда крайне полезна для управления и мониторинга конфигурации VLAN в сети.

## Slide 13: VLAN S2

## Slide 14: VLAN S3

## Slide 15: Роутер на палочке show ip route используется для отображения таблицы маршрутизации. Она предоставляет информацию о всех маршрутах, известных маршрутизатору, а также о том, как они были получены

## Slide 16: Роутер на палочке show ip interface brief команда используется для быстрого просмотра состояния и IP-адресов всех интерфейсов маршрутизатора., show protocols

## Slide 17: DHCP show ip dhcp binding используется для отображения информации о привязках DHCP, то есть о том, какие IP-адреса были выданы клиентам DHCP. Эта команда полезна для диагностики и управления динамическими IP-адресами в сети.

## Slide 18: DHCP show ip\ipv6 dhcp pool Показывает конфигурацию текущих пулов DHCP, включая диапазоны доступных адресов.

## Slide 19: DHCP

## Slide 20: DHCP

## Slide 21: NAT show ip nat translations используется на маршрутизаторах Cisco для отображения текущих трансляций сетевых адресов (NAT) Внутренний адрес: 192.168.1.1 Внешний адрес: 10.53.0.10

## Slide 22: OSPF show ip route ospf используется на маршрутизаторах Cisco для отображения маршрутов, полученных через протокол OSPF (Open Shortest Path First). Данная команда позволяет увидеть, какие сети были анонсированы в OSPF, и их состояние в таблице маршрутизации

## Slide 23: OSPF show ip ospf neighbor Позволяет увидеть список соседей OSPF и их состояние.

## Slide 24: GRE Туннель

## Slide 25: Выводы
1. | 
2. | 
3. | 
Оцените работу над проектом и ответьте на вопросы:
У вас получилось достичь цели и выполнить все задачи?
Что далось легко, а с чем возникли трудности?
Сколько времени занял проект?
Насколько полезным оказался для вас проект от 1 до 10?
  1 = я не научился ничему новому
  10 = очень полезно, я получил новый опыт
Остались ли у вас вопросы по проекту?
Как вы планируете развиваться дальше?

## Slide 26
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–
Ответьте на вопросы одногруппников и преподавателей и получите обратную связь на свою работу

## Slide 27: Спасибо за внимание!